## Slide 1: Ayudantía 2
Aritmética, números y control digital
（*＾-＾*）
Hecha por:
Tomás Contreras
Susana Figueroa
Laurence Golborne
IIC2343 - Arquitectura de Computadores
26 de Marzo

## Slide 2: Temas:
Complemento a 2
Suma en complemento a 2
Inverso aditivo
Resta en complemento a 2
Overflow
Multiplexores
Enablers
Decoders
Comparadores

## Slide 3: Complemento a 2
Cero (0) en el bit más significativo: positivo.
Uno (1) en el bit más significativo: negativo.
Origen del nombre:
La suma de un número de n-bits cualquiera, con su negativo de n-bits, en complemento a dos, da como resultado 2n. Por lo tanto, el complemento o inverso aditivo, de un número x es 2n-x, su complemento a dos.

## Slide 4: Complemento a 2
Para enteros de 8 bytes (8*8 bits) tenemos:
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 | 010
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 | 110

## Slide 5: Complemento a 2
Para enteros de 8 bytes (8*8 bits) tenemos:
01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 111111110
9.223.372.036.854.775.80610 → Orden de magnitud? 10^1810
01111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 111111111
9.223.372.036.854.775.80710
10000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000000000
-9.223.372.036.854.775.80810
10000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000000001
-9.223.372.036.854.775.80710

## Slide 6: Complemento a 2
Para enteros de 8 bytes (8*8 bits) tenemos:
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 111111110 | -210
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 111111111 | -110
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 | 010
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 | 110

## Slide 7: Suma
Para simplificar el procedimiento, lo haremos con enteros de un byte (8 bits).
Supongamos que queremos sumar 1510 + 2110 en el computador:
1510 = 000011112 ; 2110 = 000101012
Carry | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Sumando | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Sumando | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 8: Suma
Resultado
1510 + 2110= 3610
000011112 + 000101012 = 001001002
001001002 =
0*2^8 + 0*2^7 + 0*2^6 + 1*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 0*2^0 = 3610

## Slide 9: Inverso aditivo
Cómo podemos saber, para un número x2 de n-bits, cuál es su inverso aditivo?
Dado que estamos en complemento a dos, basta negar cada bit y sumar 1:
00000011 11001001 | 96910
11111100 00110110 | -97010
11111100 00110110 + 00000000 00000001 | 

## Slide 10: Inverso aditivo
Cómo podemos saber, para un número x2 de n-bits, cuál es su inverso aditivo?
Dado que estamos en complemento a dos, basta negar cada bit y sumar 1:
00000011 11001001 | 96910
11111100 00110110 | -97010
11111100 00110111 | -96910
（*＾-＾*）

## Slide 11: Resta
A través del complemento, tenemos que:
00111012 + 111100112 = ??
Donde 111100112 es el inverso aditivo de 000011012 en complemento a 2
Carry |  |  |  |  |  |  |  | 
Sumando | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Sumando | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Suma |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: Resta
A través del complemento, tenemos que:
00111012 + 111100112 = 000100002 = 00111012 - 000011012
= 1610 = 2910 - 1310
Carry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Sumando | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Sumando | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Esto permite simplificar considerablemente el hardware, ya que solo necesitamos poder sumar.

## Slide 13
OVERFLOW
(°ー°〃)

## Slide 14: Overflow
Supongamos, nuevamente, que estamos trabajando con complemento a 2, y solo disponemos de registros de 1 byte (8 bits) para cada número.
Qué ocurre si sumamos 10510 + 6010?
Tenemos la suma 011010012 + 001111002 = 101001012
Dado que estamos operando con complemento a 2, cuál sería el valor decimal de dicho número?
101001012 = -9110 ??
(´･ω･`)?

## Slide 15: Overflow
Supongamos, nuevamente, que estamos trabajando con complemento a 2, y solo disponemos de registros de 1 byte (8 bits) para cada número.
Qué ocurre si sumamos 10510 + 6010?
Tenemos la suma 011010012 + 001111002 = 101001012
Dado que estamos operando con complemento a 2, cuál sería el valor decimal de dicho número?
101001012 = -9110
En complemento a 2, un 1 en el bit más significativo indica que es un número negativo .

## Slide 16: Overflow
Supongamos, nuevamente, que estamos trabajando con complemento a 2, y solo disponemos de registros de 1 byte (8 bits) para cada número.
Qué ocurre si sumamos 10510 + 6010?
Tenemos la suma 011010012 + 001111002 = 101001012
Dado que estamos operando con complemento a 2, cuál sería el valor decimal de dicho número?
101001012 -> 010110102 -> 010110102 + 12 = 010110112 = -91

## Slide 17: Overflow
Entonces, tenemos que 10510 + 6010:
011010012 + 001111002 = 101001012 = -9110 ??
＼（〇_ｏ）／

## Slide 18
.·´¯`(>▂<)´¯`·.
YOU DIED

## Slide 19: Overflow
Overflow ocurre cuando el resultado de una operación no puede ser representado con el hardware disponible.
En otras palabras, ocurre overflow cuando “nos pasamos de largo”, es decir, al sumar, restar, o hacer alguna otra operación, nos quedamos sin bits para representar el resultado o la representación del resultado no es la que esperábamos.
Al computador NO le importa, ni se va a dar cuenta, que ha ocurrido overflow.
ಥ_ಥ

## Slide 20: Es responsabilidad de ustedes como programadores, hacerse cargo de estas situaciones.
o((>ω< ))o

## Slide 21: Overflow
Pero, no hubo overflow cuando restamos 2910 - 1310 ?

## Slide 22: Overflow
Pero, no hubo overflow cuando restamos 2910 - 1310 ?
Sí, pero en realidad no. Como estábamos sumando una representación negativa con una positiva, el resultado es el número esperado, y el carry simplemente se desecha.
Volviendo a la definición, el hardware disponible es suficiente para representar correctamente el resultado de dicha operación
Carry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Sumando | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Sumando | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Suma | 1 (?) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 23: Overflow
Por lo tanto, si bien puede ser que nos “sobre” un bit, esto no siempre causa overflow.
Cuándo ocurre overflow?
Operación | Operando A | Operando B | Resultado indicando overflow
A + B | ≥ 0 | ≥ 0 | < 0
A + B | < 0 | < 0 | ≥ 0
A - B | ≥ 0 | < 0 | < 0
A - B | < 0 | ≥ 0 | ≥ 0

## Slide 24: Decoders
Es un circuito que posee n inputs y a lo más 2n outputs, y utiliza los inputs para seleccionar alguno(s) de los outputs.

## Slide 25: Decoders
Un decoder puede ser de tipo one-hot, en que se selecciona únicamente uno de sus outputs.
i1 | i2 | d3 | d2 | d1 | d0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 26
Structured Computer Organization - Andrew S. Tanenbaum

## Slide 27: Enablers
Son señales que nos permiten seleccionar si se deja pasar un input, o se fuerza a que sea 0 o 1.
En el caso de un decoder, también permiten forzar un estado, i.e. permitir que el decoder funcione normalmente o que emita permanentemente un estado.

## Slide 28: Enabler
Al agregar un enabler a un decoder, podemos tener dos casos:
Active high, si el enabler es 1, se genera un output, en cambio, si es 0, el output queda fijo en 0 para todas las salidas.
Active low, si el enabler es 0, se genera un output, en cambio, si es 1, se genera un output fijo.

## Slide 29: Decoder one-hot con enabler
Tabla de valores para el decoder de la ilustración:
e0 | i1 | i2 | d3 | d2 | d1 | d0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | i1 | i2 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 30: Multiplexores
Permiten convertir un número n de inputs a un único output*. En otras palabras, permite seleccionar una única entrada y ponerla como salida.
*: el output puede ser un bus de datos (más de un bit de salida).
E0 | f(x0, x1)
0 | x0
1 | x1
E0
x0
x1
f (x0, x1)

## Slide 31
Structured Computer Organization - Andrew S. Tanenbaum

## Slide 32: Multiplexores
4 Input Mux
4 Input Mux, 4 bit bus

## Slide 33: Multiplexores
e0 | e1 | d0
0 | 0 | i1
0 | 1 | i2
1 | 0 | i3
1 | 1 | i4
Tabla de valores para el Mux de la ilustración:

## Slide 34: Comparadores
Compara dos patrones de bits del mismo largo y emite como output 1 si ambos patrones son iguales y 0 en cualquier otro caso.

## Slide 35: Comparadores
Para este comparador, tenemos dos buses de 4 bits de entrada y un bit de salida.

## Slide 36: Comparadores
Para este comparador, tenemos dos buses de 4 bits de entrada.
d0 = 1 ssi. A = B; 0 en otro caso.

## Slide 37: Ejercicio: complete la tabla de valores
x0 | x1 | x2 | out
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 

## Slide 38: Ejercicio
x0 | x1 | x2 | out
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 39: Ejercicio
Se les ocurre cómo simplificar el circuito anterior?
Aparte de ordenar los cables o(TヘTo)

## Slide 40: Ejercicio
S0 | i0 | i1 | out
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 

## Slide 41: Ejercicio
S0 | i0 | i1 | out
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 42
S0 | i0 | i1 | out
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
x0 | x1 | x2 | out
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 43
S0 | i0 | i1 | out
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
x0 | x1 | x2 | out
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
==

## Slide 44: Ejercicio propuesto
Dibuje el circuito que corresponde a la siguiente tabla de verdad:
x0 | x1 | x2 | out
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 45: Ejercicio propuesto, una solución:

## Slide 46: Muchas gracias! ヾ(￣▽￣) Bye~Bye~